- Yangın dolabı önü daima açık tutulup, önüne pano, dolap vs. konulmamalıdır.

- Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansa bağlı bulunup, hortumlar her an kullanıma hazır halde tutulmalıdır.

- Yangın dolabının içi daima temiz tutularak, içerisine kâğıt, toz bezi vs. konulmamalıdır.

- Yangın dolapları amacı dışında kullanılmamalıdır.

- Binanın su vanasının yeri, sorumlu personel tarafından bilinmelidir.

- Açıldığında, hortumlara yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği, her ay sorumlular tarafından kontrol edilerek, kontrol formuna düzenli olarak işaretlenmelidir.

- Kullanılan hortumlar açıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılmalıdır.

- Vanalar açıldığında dolap içerisinde su sızıntısı olmamalı, şayet arızalı hortumlar, kelepçeler, contalar varsa değiştirilmeleri için derhal birim amirine bildirilmelidir.

- Yangın dolabının doğru kullanımı ve periyodik kontrol ve periyodik bakımından birim/işyeri amiri sorumludur.

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| --- | --- |
| İsg Uzmanı |  | İşveren |  |

# Text boxes

YANGIN

DOLABI

TALİMATI